## Slide 1: به نام خدا
پروژه معماری کامپیوتر
استاد: دکتر مهران رضایی
اعضای گروه :
مسعود صادقی
روزبه اکبری
محمدجواد مسیبی

## Slide 2: R-type:
instructions: add, sub, slt, or, nand
bits 31-28 unused all zero bits 27-24 opcode bits 23-20 rs (source register) bits 19-16 rt (target register) bits 15-12 rd (destination register) bits 11-0 unused (all zero)

## Slide 3: i-type:
Instructions: addi, ori, slti, lui, lw, sw, beq, jalr bits 31-28 unused all zero bits 27-24 opcode bits 23-20 rs (source register) bits 19-16 rt (target register) bits 15-0 offset

## Slide 4: J-type:
Instructions: j, halt bits 31-28 unused all zero bits 27-24 opcode bits 23-16 unused and they should be all zero bits 15-0 target address

## Slide 5: R-type:
نام سیگنال | add | sub | slt | or | nand
opcode | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100
RegDst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALUSrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemtoReg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MemRead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MemWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extention Ctrl | X | X | X | X | X
Writedt_dest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Jalr_or_pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jump_or_pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alu_Ctrl | 000 | 001 | 010 | 011 | 100

## Slide 6: i-type:
نام سیگنال | addi | ori | slti | lui | lw | sw | beq | jalr
opcode | 0101 | 0111 | 0110 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
RegDst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
ALUSrc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X
MemtoReg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0
RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
MemRead | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MemWrite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Extention Ctrl | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Writedt_Dst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Jalr_or_pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Jump_or_pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alu_Ctrl | 000 | 011 | 010 | 111 | 000 | 000 | 001 | 000

## Slide 7: J-type:
نام سیگنال | j | halt
opcode | 1101 | 
RegDst | X | 
ALUSrc | 1 | 
MemtoReg | 0 | 
RegWrite | 0 | 
MemRead | 0 | 
MemWrite | 0 | 
Branch | 0 | 
Extention Ctrl | 0 | 
Writedt_Dst | 1 | 
Jalr_or_pc | 0 | 
Jump_or_pc | 1 | 
Alu_Ctrl | 000 | 

## Slide 8: ALUتعیین ورودی کنترل
کد دستورالعمل | عمل دستورال | ALU کنش مطلوب | ALUورودی کنترل
add | جمع | جمع | 000
Sub | تفریق | تفریق | 001
slt | 1درصورت کوچکتر بودن | 1درصورت کوچکتر بودن | 010
or | OR | or | 011
nand | Not AND | Not and | 100
addi | جمع | جمع | 000
slti | 1درصورت کوچکتر بودن | 1درصورت کوچکتر بودن | 010
ori | OR | or | 011
lui | بار کردن فوری | جمع | 111
lw | بار کردن کلمه | جمع | 000
sw | ذخیره کلمه | جمع | 000
beq | انشعاب در صورت تساوی | تفریق | 001

## Slide 9: طراحی مسیر داده و سیستم کنترلی

## Slide 10
pc
Adder
Adder
Read data1
Read register1
Read register2
Write register
Write data
Read data2
Data
memory
Address
Write data
Read data
Instruction
memory
Read address
[0-31]
ALU
ALU result
zero
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
SE
ZE
control
1
[20-23]
[16-19]
[12-15]

## Slide 11: Control unit
                Reg dst
Control unit
Reg write
jump
branch
jalr
MemRead
MemtoReg
ALU CTRL
MemWrite
AluSrc
Data Dst
EX ctrl
zero
Branch Mux

## Slide 12: کد بر اساس مدار طراحی شده

## Slide 13: Code map

## Slide 14: پایان خسته نباشید